РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЗЬМИНО-ОТВЕРЖСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Сорок седьмая сессия четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ

21.01.2014                           с. Кузьминские Отвержки                    № 122

# Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на период 2014 - 2020 годов

Рассмотрев обращение главы администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой  области, Совет депутатов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет  на период до 2020 годов согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит  размещению на официальном сайте в сети Интернет Липецкого муниципального района.

Председатель Совета депутатов                        А.И. Коростелев

Приложение

к решению сессии Совета депутатов

сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

от  «21» января 2014г. №122

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения  Кузьмино-Отвержский

сельсовет на 2014 - 2020 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы……………………………………………………………	    3

- Введение……………………………………………………………………….     6

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет…………….........	       9

  - Краткий анализ существующего состояния систем

ресурсоснабжения муниципального образования…………………….    9

2.1.1 Теплоснабжение      	          9

    - Водоснабжение		        17

    - Водоотведение		         17

    - Газоснабжение		         19

    - Электроснабжение		          19

    - Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	         20

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы ………………………………………..           21

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры		          31

5.    Ожидаемые результаты реализации программы……………………….         32

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	    	38

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения		40

8. Управле ние Программой и контроль за ходом ее реализации	    	40

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014- 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011г.; «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; Устав сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет; Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; Схема теплоснабжения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |

| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |
| --- | --- |
| Разработчик Программы: | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |
| Соисполнитель | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселение, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории поселения |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет ; взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет ; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет. |

| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2020 году): | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения - 0 ед./км; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения - 0 ед./км; износ системы водоснабжения не более 45%; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: аварийность системы водоотведения - 0 ед./км; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2014-2020 гг. составляет 6 810,000 тыс. руб.: 2014г. - 1 782,000 тыс. руб. 2015г. - 838,000 тыс. руб. 2016 г. - 838,000 тыс. руб. 2017г. - 838,000 тыс. руб. 2018г. - 838,000 тыс. руб. 2019г. - 838,000 тыс. руб. 2020г. - 838,000 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет • средства предприятий; • прочие источники финансирования |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет до 2020 г. (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения- документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы - капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2020 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на период 2014-2020 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- генерального плана сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- правил землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

- схемы теплоснабжения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет и (или) осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЗЬМИНО-ОТВЕРЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

2.1.1. Теплоснабжение

Развитие централизованных источников теплоснабжения не планируется. Все новое строительство жилищного фонда планируется отапливать за местных индивидуальных источников - автономных газоводонагревателей с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

На территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет расположены четырнадцать источников теплоснабжения. В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к потребителям, на территории поселения присутствуют централизованные и децентрализованные местные системы теплоснабжения. Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет полностью газифицировано, большинство жилых домом отапливаются от индивидуальных источников тепла.

Общая протяженность тепловых сетей на территории поселения – 6422,1 п.м. в однотрубном исчислении. Температурный график работы источников и теплосети – 95/70 0С.

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения 5,9 Гкал/ч. По категориям потребления установленная мощность источников делится следующим образом:

Таблица 2.1.

| Категория потребителей | Установленная мощность источников, Гкал/ч | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| Образование | 0.90 | 14.8% |
| Здравоохранение | 0.32 | 5.3% |
| Культура | 0.32 | 5.3% |
| Жилье | 4.16 | 68.5% |
| Прочие | 0.37 | 6.1% |

Описание объектов теплоснабжения на территориях населенных пунктов

с. Кузьминские-Отвержки

Вся частная малоэтажная застройка с. Кузьминские Отвержки имеет индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, работающие на газообразном топливе. Часть объектов социального назначения локально снабжаются теплом от более крупных котельных.

В соответствии с генеральным планом развития территории с. Кузьминские Отвержки предполагается строительство социальных и культурно-бытовых объектов. Обеспечение этих объектов тепловой энергией предполагается от вновь устанавливаемых блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, работающих на природном газе. Всего в период до 2027 года предполагается строительство 6 новых БМК суммарной тепловой мощностью 0,59 Гкал/ч.

Месторасположение источников теплоснабжения на территории сельского поселения обозначено на карте – приложение 1. Все источники теплоснабжения являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. Ниже в таблице представлена более подробная информация по каждому источнику.

Таблица №2.2.

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Номер объекта на схеме | К6 | К13 | К3 | К10 | К5 |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | с.К. Отвержки, администрация (котельная) | с.К. Отвержки, магазин (котельная) | с.К. Отвержки, больница (котельная) | с.К. Отвержки, амбулатория (котельная) | с.К. Отвержки, кафе (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,258 | 0,04 | 0,069 |
| Собственник объекта | Администрация сельского поселения | Администрация магазина | Администрация больницы | Администрация медучереждения | Администрация кафе |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | Администрация сельского поселения | Администрация магазина | Администрация больницы | Администрация медучереждения | Администрация кафе |
| Перечень основного оборудования | АОГВ-23,2 – 1 шт. | АОГВ-23,2 – 1 шт. | Ишма-100 - 3 шт. | АОГВ-23,2 – 2 шт. | Хопер-80 - 1 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 | 1990 | 1998 | 1990 | 1997 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 0.018 | 0.018 | 0.22 | 0.036 | 0,059 |
| Отопление | 0.018 | 0.018 | 0.22 | 0.036 | 0,059 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0006 | 0,0006 | 0.00774 | 0.0012 | 0,00207 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 0,0014 | 0,0014 | 0.03 | 0.0028 | 0,00793 |
| Температурный график работы источника | 95/70 |
| Категория теплоснабжения | II |
| Сезонность работы | Сезонная |
| Система теплоснабжения | Децентрализованная, местная |

д. Копцевы Хутора

Вся частная малоэтажная застройка д. Копцевы Хутора имеет индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, работающие на газообразном топливе. Часть объектов социального назначения локально снабжаются теплом от более крупных котельных. На территории населенного пункта расположена одна котельная с централизованной системой теплоснабжения, к которой подключено шестнадцать потребителей по большей части жилые дома 2-5 этажей.

В соответствии с генеральным планом развития территории д. Копцевы Хутора предполагается строительство социальных и культурно-бытовых объектов. Обеспечение этих объектов тепловой энергией предполагается от вновь устанавливаемых блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, работающих на природном газе. Всего в период до 2027 года предполагается строительство 2 новых БМК суммарной тепловой мощностью 0,129 Гкал/ч.

Месторасположение источников теплоснабжения на территории сельского поселения обозначено на карте – приложение 2. Все источники теплоснабжения являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. Ниже в таблице представлена более подробная информация по каждому источнику.

Таблица №2.3.

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Номер объекта на схеме | К1 | К7 | К8 | К9 |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | д. Копцевы Хутора, (котельная) | д. Копцевы Хутора, ТРЦ (котельная) | д. Копцевы Хутора, ТРЦ (котельная) | д. Копцевы Хутора, магазин (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,31 | 0,086 | 0,086 | 0,02 |
| Собственник объекта | ОАО "Квадра» | Администрация ТРЦ | Администрация ТРЦ | Администрация магазина |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | филиал ОАО "Квадра"-"Восточная генерация" | Администрация ТРЦ | Администрация ТРЦ | Администрация магазина |
| Перечень основного оборудования | "VITOPLEX - 100" - 2 шт. | Хопер-100 - 1 шт. | Ишма-100А - 1 шт. | АОГВ-23,2 – 1 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 | 1997 | 2004 | 1996 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 1.84 | 0,0731 | 0,0731 | 0.018 |
| Отопление | 1.6488 | 0,0731 | 0,0731 | 0.018 |
| Вентиляция | - | - | - | - |
| ГВС | 0.1928 | - | - | - |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0.09933 | 0.00258 | 0.00258 | 0,0006 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 1,37 | 0.01 | 0.01 | 0,0014 |
| Температурный график работы источника | 95/70 |
| Перечень и характеристики вспомогательного оборудования (насосы, ХВО, теплообменники и т.д.) | сетевые циркуляционные насосы: WILO- IРL 50/175-7,5/2 - 1шт, Q= 40 м3/ч Н=36 м; WILO- IРL 50/175-5,5/2 - 2шт, Q= 24 м3/ч Н=37 м; подпиточные насосы: WILO- MHIL 105 - 3шт, Q= 1,2 м3/ч Н=44 м; WILO- MHIL 905 2 шт., Q= 8 м3/ч Н=45м; ХВО: комплексонная обработка воды дозирующий комплекс DPS WТ 799 | - | - | - |
| Уровень автоматизации источника | Автоматизированная. Установлены счетчики: учет тепловой энергии (МКТС - 2 шт.); учет газа (СПГ-761). | - | - | - |
| Расход электроэнергии на собственные нужды, кВт*ч | 40кВт | - | - | - |
| Обеспечение категории надежности электроснабжения (при наличии ДГУ – мощность ДГУ) | 1 эл. ввод от ТП №853 +дизель генератор (60 кВт) | - | - | - |
| Категория теплоснабжения | II |
| Сезонность работы | постоянная | сезонная |
| Система теплоснабжения | централизованная | Децентрализованная, местная |
| Год подключения объекта к системе теплоснабжения (при наличии планируемых к подключению объектов перспективного строительства) | - | - | - | - |

д.Студеные Выселки

Вся частная малоэтажная застройка д. Студеные Выселки имеет индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, работающие на газообразном топливе. Часть объектов социального назначения локально снабжаются теплом от более крупных котельных.

В соответствии с генеральным планом развития территории д. Студеные Выселки предполагается строительство социальных и культурно-бытовых объектов. Обеспечение этих объектов тепловой энергией предполагается от вновь устанавливаемых блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, работающих на природном газе. Всего в период до 2027 года предполагается строительство 2 новых БМК суммарной тепловой мощностью 0,07 Гкал/ч.

Месторасположение источников теплоснабжения на территории сельского поселения обозначено на карте – приложение 4. Все источники теплоснабжения являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. Ниже в таблице представлена более подробная информация по каждому источнику.

Таблица №2.4.

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Номер объекта на схеме | К4 | К11 | К12 |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | д.Ст.Выселки, школа (котельная) | д.Ст.Выселки, магазин (котельная) | д.Ст.Выселки, медпункт (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0.43 | 0,02 | 0,04 |
| Собственник объекта | Администрация Липецкого района | Администрация магазина | Администрация медучереждения |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | Администрация школы | Администрация магазина | Администрация медучереждения |
| Перечень основного оборудования | Ишма-100 - 5 шт. | АОГВ-23,2 – 1 шт. | АОГВ-23,2 – 2 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 | 1995 | 1994 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 0.37 | 0.017 | 0,034 |
| Отопление | 0.37 | 0.13 | 0,034 |
| Вентиляция | - | - | - |
| ГВС | - | - | - |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0.0129 | 0,0006 | 0,0012 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 0.05 | 0,0024 | 0,0048 |
| Температурный график работы источника | 95/70 |
| Уровень автоматизации источника | - автоматизированная |
| Категория теплоснабжения | II |
| Сезонность работы | Сезонная |
| Система теплоснабжения | Децентрализованная, местная |
| Год подключения объекта к системе теплоснабжения (при наличии планируемых к подключению объектов перспективного строительства) | - в период с 2015 до 2027 года |

с.Тюшевка

Вся частная малоэтажная застройка с. Тюшевка имеет индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, работающие на газообразном топливе. На территории населенного пункта расположена одна котельная с централизованной системой теплоснабжения, к которой подключено шесть потребителей, в том числе жилые дома.

Месторасположение источника теплоснабжения на территории сельского поселения обозначено на карте – приложение 5. Все источники теплоснабжения являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. Ниже в таблице представлена более подробная информация по источнику.

Таблица №2.5.

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Номер объекта на схеме | К2 |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | с. Тюшевка (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,5 |
| Собственник объекта | Администрация Липецкого района |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | филиал ОАО "Квадра"-"Восточная генерация" |
| Перечень основного оборудования | КВа-0,58Гн"Вулкан" - 3 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 0.51 |
| Отопление | 0.4881 |
| Вентиляция | - |
| ГВС | 0.0217 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,045 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 0,95 |
| Температурный график работы источника | 95/70 |
| Перечень и характеристики вспомогательного оборудования (насосы, ХВО, теплообменники и т.д.) | дымосос котла: ст. №3 ДН 12,5У 1000 ЛЕВ дутьевые вентиляторы: ВДН-10У 1000 ЛЕВ – 3 шт.; ВДН 10У 1500 ПР – 2 шт.; питательный н-с: ЦНСГ-38/176 (Q=38 м3/ч, Н=176 м.вод.ст.) - 2 шт.; сетевой н-сы: Д-320-50 №1 (Q=320 м3/ч, Н=50 м.вод.ст.) - 1 шт.; К50-80-200А №№ 2,3 (Q=45 м3/ч, Н=40 м.вод.ст.) - 2 шт.; н-с ГВС: КМ-80-50-200 ст. №№ 1,2 (Q=50 м3/ч, Н=50 м.вод.ст.) - 2 шт.; н-с исходной сырой воды: К80-65-160 ст. №№ 1,2 (Q=50 м3/ч, Н=32 м.вод.ст.) - 2 шт.; ХВО: Na-катионироване (фильтры производительностью 10 м3/час) 2-х ступенчатое. |
| Уровень автоматизации источника | Автоматизированная. Установлены счетчики: учет тепловой энергии (ЭСКО-Т-3 - 2 шт.); учет газа (СПГ-761). |
| Расход электроэнергии на собственные нужды, кВт*ч | 14кВт |
| Обеспечение категории надежности электроснабжения (при наличии ДГУ – мощность ДГУ) | 1 эл. ввод от КТП №101 +дизель генератор (16 кВт) |
| Категория теплоснабжения | II |
| Сезонность работы | постоянная |
| Система теплоснабжения | централизованная |
| Год подключения объекта к системе теплоснабжения (при наличии планируемых к подключению объектов перспективного строительства) | - |

д. Малашевка

Частная малоэтажная застройка деревни Малашевка имеет индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, работающие на газообразном топливе. Один объект социального назначения локально снабжается теплом от местной котельной. Месторасположение источника теплоснабжения на территории деревни обозначено на карте – приложение 7. Ниже в таблице представлена более подробная информация по источнику тепла.

Таблица №2.6.

| Информация | Источники |
| --- | --- |
| Номер объекта на схеме | К14 |
| Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | д. Малашевка, магазин (котельная) |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0.02 |
| Собственник объекта | Администрация магазина |
| Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | Администрация магазина |
| Перечень основного оборудования | АОГВ-23,2 – 1 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 0.018 |
| Отопление | 0.018 |
| Вентиляция | - |
| ГВС | - |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0006 |
| Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | 0,0014 |
| Температурный график работы источника | 95/70 |
| Категория теплоснабжения | II |
| Сезонность работы | Сезонная |
| Система теплоснабжения | Децентрализованная, местная |

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год  управлением энергетики и тарифов  Липецкой области.

Таблица 2.8.

Тарифы на тепловую энергию в 2009-2013 годах, руб./Гкал

| Наименование организации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01. | с 01.07. | с 01.09. | с 01.01. | с 01.07. |
| ОАО «Квадра» | 839,11 | 965,24 | 1144,78 | 1144,78 | 1213,46 | 1282,15 | 1282,15 | 1487,30 |

2.1.2. Водоснабжение

В сельском поселении организовано централизованное водоснабжение.

Протяженность водопроводных сетей – 61,035 км. Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей.

Мощность водозабора сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет составляет 5,016 тыс. куб. м/сутки. Среднегодовое количество воды, отпускаемое потребителям составляет 207,7 тыс. куб. м/год (571,6 куб. м/сутки), в том числе населению и бюджетным организациям

- 187,7 тыс. куб. м/год (515,6 куб. м/сутки), предприятиям – 20 тыс. куб. м/год (54,9 куб. м/сутки).

Норма потребления воды на человека рассчитывается в соответствии с постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой2 области от 28.08.2012г. №35/4»От нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды на территории области».

Таблица 2.9.

Динамика тарифов на питьевую воду

| Наименование показателя | 2011 | 01.01.201230.06.2012 | 01.07.201231.08.2012 | 01.09.201231.12.2012 | 01.02.201330.06.2013 | 01.02.201330.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, руб. /м3 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Жилищно-коммунальная компания» | 26,33 | 26,33 | 27,91 | 27,91 | - | - |
| ОГУП РКВВ | - | - | - | - | 27,91 | 28,13 |

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерческих приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «общеэксплуатационные расходы». За период 2010-2012 гг. удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

2.1.3. Водоотведение

На территории с. Кузьминские Отвержки, д. Студеные Выселки, д. Малашевка, д. Давыдовка, д. Дареновка централизованная система канализации отсутствует. На территории с. Тюшевка, д. Копцевы Хутора существует централизованная канализация, к которой подключена часть близлежащих жилых домов. Канализование остальной части домов с. Тюшевка, д. Копцевы Хутора, канализование с. Кузьминские Отвержки, д. Студеные Выселки, д. Малашевка, д. Давыдовка, д. Дареновка домов частично ршено в выгребы, остальные имеют дворовые уборные. Вывод сточных вод из выгребов осуществляется ассенизаторскими машинами. Сливная станция для приема стоков отсутствует. Очистные сооружения с. Тюшевка разрушены. Существующая канализация д. Копцевы Хутора отводит сточные воды на очистные сооружения ОАО «Агрофирма «Липецк».

Табл. 2.10.

Динамика тарифов на водоотведение

| Наименование показателя | 2011 | 01.01.201230.06.2012 | 01.07.201231.08.2012 | 01.09.201231.12.2012 | 01.01.201330.06.2013 | 01.07.201331.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, руб. / м3 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Жилищно-коммунальная компания» | 19,21 | 19,21 | 20,36 | 21,49 | - | - |
| ОГУП РКВВ | - | - | - | - | 21,49 | 21,49 |

2.1.4. Газоснабжение

В системе газоснабжения используется природный газ(теплотворная способность 8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) и , частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС №1 г. Липецка и ГРС №4 г. Липецка.

По территории сельского поселения проходит распределительный газопровод высокого (Р≤1.2МПа) и среднего давления.

От газопровода высокого (Р≤1.2МПа) и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давление, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:

высокого давления - 21,64 км;

среднего давления – 11,43 км;

низкого давления – 87,81 км.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Таблица 2.11.

Суммарный расход газа на нужды жилого фонда и объектов соцкультбыта на расчетный срок (2032г.)

| № п/п | Потребитель | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | На отопление и ГВС | На приготовление пищи | Всего |
| 1 | Жилая застройка: -существующая -новая | 2742,7 3207,2 | 517,3 392,8 | 3260,0 3600,0 |
| 2 | Объекты соцкультбыта: -существующие -новые | 571,0 263,5 | - - | 571,0 263,5 |
|  | Всего | 6784,4 | 910,1 | 7694,5 |

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

2.1.5. Электроснабжение

Потребители сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет запитаны от двух- и однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 6/0,4кВ. Электроснабжение подстанций осуществляется линиями 10(6) кв от подстанции: ПС 35\6кВ «Птицефабрика», ПС 35/кВ «№4», ПС 110/35/6кВ «Новая деревня», ПС 35/10кВ «тюшевка2 и ПС 35/10кв «Введенка» по смешанной системе.

Суммарная мощность потребителей электроэнергии составляет 6,99 МВА.

Таблица 2.12.

Динамика тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным 5к нему категориям на территории Липецкой области

| Категория населения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.201230.06.2012 | 01.07.201230.06.2013 | 01.07.201331.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население за исключением населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населения, проживающего в сельских населенных пунктах | 1,20 | 1,36 | 1,55 | 1,93 | 2,13 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,83 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 0,84 | 0,952 | 1,085 | 1,35 | 1,49 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,98 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 0,84 | 0,952 | 1,085 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,98 |
| Потребители, приравненные к населению | 0,84 | 0,952 | 1,085 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,98 |

Объекты электросетевого хозяйства сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет характеризуются существенным уровнем износа (около 85%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, а кроме реконструкции линий электропередач, внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе многоквартирных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории сельского поселения установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители сельского поселения устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселения.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет. Приоритет в этой работе принадлежит администрации сельского поселения. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- часть площадок не соответствует санитарно- гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- специальный транспорт имеет значительный износ и требует обновления;

- недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В состав сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет входят семь населенных пунктов: д. Копцевы Хутора, с. Кузьминские Отвержки, д. Студеные Выселки, д. Малашевка, с. Тюшевка, д. Давыдовка, д. Дареновка.

Экономика сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет ориентирована на сельское хозяйство - в первую очередь, птицеводство. Хозяйственными центрами сельского поселения являются д. Копцевы Хутора и с. Кузьминские Отвержки. Благоприятным фактором развития экономики поселения является близость расположения к Липецку (9 км).

Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого района Липецкой области находится на северо-востоке района. На северо-западе поселение граничит с Лубновским сельсоветом. На северо-востоке  с землями Большекузьминского сельсовета. На востоке и юго-востоке с землями Введенского сельсовета., на западе с землями Новодеревенского сельсовета.

В состав сельсовета входят населенные пункты: Площадь территории сельсовета составляет – 14440 га.

Населения  5191 человек.

Основные агропромышленные предприятия:

- Птицефабрика ОАО «Агрофирма «Липецк»

- ООО «Рудничное»

- ОГК «Липецкий Аэропорт»

- ООО «Новолипецкое»

- СХПК «Березка»

- ООО «Форсаж»

В соответствии со схемой генерального планирования территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский  сельсовет с учетом расчетной численности населения – 7276 человек и обеспеченности населения жильем до 40,0  м²/чел на расчетный срок потребуется дополнительно 93,8тыс. м² общей площади. Предусмотрено развитие следующих жилых зон:

1. Земельный участок на юге д. Копцевы Хутора, занимающий 6,2 га. Объем нового жилищного строительства составит 5,6 тыс. м2 или 35 домов  (с участками при доме 0,10-0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

2. Земельный участок на востоке д. Копцевы Хутора, занимающий 1,24 га. Объем нового жилищного строительства составит 1,12 тыс. м2 или 7 домов (с участками при доме 0,10-0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

3. Земельный участок на западе от с. Кузьминские Отвержки, занимающий 31,46 га, предназначен для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки или 20,00 тыс.м2 жилья (127 домов с участками при доме 0,12-0,15 га). Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

4. Земельные участки на западе с. Кузьминские Отвержки, занимающие 2,43 га, 0,41 га, 1,55 га соответственно. Объем нового жилищного строительства составит 4,80 тыс. м2 или 30 домов (с участками при доме 0,10-0,15 га). Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

5. Земельный участок в юго-западной части с. Кузьминские Отвержки занимает 1,92 га для размещения индивидуальной жилой застройки ил 2,08 тыс. м2 жилья (13 домов с участками 0,12-0,15 га).

6. Земельный участок на юго-востоке от с. Кузьминские Отвержки при въезде предлагается участок на территории недействующего карьера с захватом части территории садоводческого товарищества, занимающий около 39 га для малоэтажной индивидуальной жилой застройки с инфраструктурой. Объем нового жилищного строительства составит 23,36тыс. м2 или 146 домов ( с участками при доме 0,15-0,20 га). Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

7. Земельный участок примыкающий с юго-запада к д. Студеные Выселки занимает около 29 га предназначен для малоэтажной индивидуальной жилой застройки с необходимой инфраструктурой. Объем нового жилищного строительства составит 23,36 тыс. м2- 146 домов (с участками 0,10-0,15 га). Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

8. Земельные участки на юге и западе д. студеные выселки в границах населенного пункта занимают 1,26 и 4,56 га соответственно для размещения индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составляет 1,6 тыс. м2-10 домов и 5,44 тыс. м2 – 34 дома (с участками 0,10-0,15 га).

9. Земельный участок находится на северо-востоке от с. Кузьминские Отвержки за его границами занимает 60,32 га для размещения индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 71,72 тыс. м2- 448 домов с участками 0,10-0,15 га для улучшения жилищных условий с целью обеспечения населения жильем до 40 м2/чел. Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

10. Земельный участок примыкающий к д. Студеные выселки с юга и к с. Кузьминские Отвержки с северо-востока занимает 114 га. Данная территория предлагается как резерв для развития индивидуальной жилой застройки (с последующим включением его в населенный пункт) на сроки выходящие за сроки расчетных.

11. Резервные земельные участки с запада от д. Давыдовка, занимающие 4,4 га и 3,4 га соответственно для размещения индивидуальной жилой застройки и включения их в перспективе в границы населенного пункта.

На перспективу основной профиль специализации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет будет обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории, высоким уровнем развития птицеводства, что позволит развивать также переработку продукции. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

Приоритетной отраслью является сельское хозяйство (птицеводство), переработка сельскохозяйственной продукции. Активное развитие сельского хозяйства (в первую очередь - птицеводство) - увеличение объемов выпускаемой продукции, модернизации производства являются определяющим фактором экономического роста поселения. Потенциал для дальнейшего развития муниципального образования высок благодаря близости к г.Липецк, что может также способствовать привлечению новых инвесторов.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства. При необходимости использования для строительства производственных объектов, малоэтажного строительства и иных объектов земель сельскохозяйственного назначения рекомендуется выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

Инвестиционная привлекательность сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет достаточно высока, в частности, благодаря близкому расположению к городу Липецк. Здесь возможно формирование инвестиционных площадок и создание новых производств. Необходимо использование конкурентных преимуществ территории в целях привлечения новых инвестиционных проектов, позволяющих создать для жителей муниципального образования новые рабочие места. Для реализации этой цели осуществляется выделение следующих земельных участков, пригодных для развития приоритетных для муниципального образования видов экономической деятельности:

- развитие жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов высокого уровня комфортности;

- развитие производственных зон, размещение новых предприятий;

Для привлечения инвесторов необходима подготовка площадок для размещения новых предприятий, подготовка территорий под жилищное строительство и создание современных транспортной, инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Липецкой области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения с учетом приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

Территория муниципального образования в соответствии с нормативной потребностью обеспечена объектами социальной инфраструктуры: общеобразовательные школы - 2 ед., детские дошкольные учреждения - 3 ед.; дом культуры - 2 ед., амбулатория - 1 ед. ,ФАП -2 ед., ОПС – 3 ед., дневной стационар – 1 ед., библиотеки - 3 ед. Всего в этой сфере функционирования социальной инфраструктуры занято  65 человек.

На начало 2013 года в сельском по селении Кузьмино-Отвержский сельсовет численность постоянного населения составляла 5034 человек. В том числе в с. Кузьминские Отвержки – 1910 человек, д. Копцевы Хутора – 1459 человек, д. Студеные Выселки – 776 человек, д. Малашевка – 201 человек, с. Тюшевка – 663 человека, д.Давыдовка – 20 человек, д. Дареновка – 5 человек В летние месяцы и выходные дни численность населения возрастает в среднем на 300 человек за счет сезонного движения населения.

Таблица 3.1.

Динамика численности населения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года, чел. | 4650 | 4850 | 4976 | 5003 | 5007 | 5004 | 5004 | 5008 |
| Всего прирост (убыль) населения за год | 200 | 200 | 126 | 27 | 4 | -3 | 0 |  |
| В том числе: естественный прирост (убыль) населения (+,-) | 41 -44 | 47 -49 | 52 -61 | 62 -49 | 63 -51 | 89 -69 | 65 -53 | 63 -64 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | 203 | 202 | 135 | 14 | -8 | -23 | -12 |  |

Динамика численности населения характеризуется общим его увеличением при положительном естественном воспроизводстве. В целом по поселению наблюдается стабилизация численности. Сохраняется тенденция миграционной убыли населения, при этом естественные прирост имеет тенденцию к росту.

Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин – 65,7 лет.

Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию. Кроме того, этот контингент в большей степени нетрудоспособного возраста и на рождаемость не влияет.

В структуре населения увеличивается доля трудоспособного населения, но на фоне этого идет и обратный, отрицательный процесс – сокращается доля населения младше трудоспособного возраста. При сохранении текущих тенденций через несколько лет получится обратная ситуация: будет расти число пенсионеров, а число рабочих рук – снижаться.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Демографический прогноз развития сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на период до 2032 года построен:

- на основе фактических данных динамики численности населения за 2005-2012 гг., с учетом фактических темпов прироста населения;

- проекта генерального плана сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

Рисунок 3.2. Прогнозируемая динамика численности населения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на период до 2020 года

| Показатели | Базовый | Прогнозируемый |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год (факт.) | 2022 (проект.) | 2032 (проект.) |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего: | 5008 | 100 | 6196 | 100 | 7276 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста | 1252 | 25,0 | 1814 | 29,28 | 1987 | 27,31 |
| В трудоспособном возрасте | 2564 | 51,2 | 3145 | 59,76 | 3884 | 53,38 |
| Старше трудоспособного возраста | 1192 | 23,8 | 1237 | 19,96 | 1405 | 19,31 |

Прогнозируемая динамика роста численности населения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на период до 2032 года представлена на рисунке 3.1.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости численность экономически активного населения области составила в среднем за 2012 года 2400 человек и увеличилась в 1,08 раза относительно аналогичного периода 2011 года, что составило184. человек. При этом 2400 человека заняты в экономике и 450 человек – безработные

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения,  составила в 2012 году 12 человека.

В прогнозном периоде численность трудовых ресурсов постепенно будет увеличиваться и в 2016 году составит 3010 человек, в том числе 2660 человек - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 40 человек - иностранные трудовые мигранты, 310 человек – работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста.

К базовому 2012 году численность трудовых ресурсов в 2016 году увеличиться на 3,8%.

Восполнение трудовых ресурсов будет происходить большей частью за счет роста численности вновь прибывших граждан и работающих граждан пенсионного возраста. Рост данной категории граждан в численности трудовых ресурсов обусловлен тем, что в пенсионный возраст будут вступать граждане, родившиеся в первой половине 60-х годов прошлого века.

По оценочным данным численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте будет постепенно увеличиваться и составит в 2016 году 2660 человек, увеличившись от отчетного 2012 года на 4,8%.

В 2016 году прогнозируется увеличение численности занятых в экономике до 2510 человек или на 5% к показателю отчетного 2012 года. Численность населения, незанятого трудовой деятельностью и учебой увеличится на 9,6% и составит 500 человек. Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы, составит в 2016 году 60 человек и в будущем пополнит ряды населения, занятого в экономике.

На фоне прогнозируемого роста темпов производства, технического перевооружения производств, будет увеличиваться численность занятых по видам экономической деятельности: «строительство» на 15,3% (2016 год относительно  2012 года), «транспорт и связь» - с 105 человек до 190 человек, «производство и распределение электроэнергии» - на 2,8%.

Внедрение современных технологий, позволяющих рационально использовать трудовые ресурсы, позволит снизить в прогнозном периоде численность трудовых ресурсов по видам экономической деятельности «обрабатывающие производства» - на 21,8%.

С увеличением числа КФХ  численность занятых в «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - увеличится на 1,8%,

В непроизводственной сфере в 2016 году возрастет число занятых по таким видам экономической деятельности: «гостиницы и рестораны» на 10 человек, «оптовая и розничная торговля» с 260 человек до 340 человек.

Численность занятых по виду экономической деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности» снизится к 2016 году относительно отчетного 2012 года останется без изменения, по виду экономической деятельности «здравоохранение и предоставление социальных услуг»  - на 7,6%, «образование»  останется без изменения.

Таблица 3.3.

Структура занятости населения, чел.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 2570 |
| Численность занятых в экономике | 2400 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| Сельское хозяйство | 1090 |
| Обрабатывающие производства | 230 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 70 |
| Строительство | 130 |
| Оптовая и розничная торговля | 290 |
| Гостиницы и рестораны | 50 |
| Финансовая деятельность | 0 |
| Государственное управление | 10 |
| Образование | 140 |
| Здравоохранение | 70 |
| Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | 70 |
| Прочие виды экономической деятельности | 60 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | 4 |

Одна из важнейших задач органов самоуправления поселения - создание благоприятного экономического и инвестиционного климата для создания и привлечения новых предприятий.

В перспективе ожидается увеличение среднесписочной численности работников в экономике поселения на 5%, и, соответственно, возможное снижение уровня зарегистрированной безработицы на 5,9%.

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 122,1222 тыс.кв.м. Ветхий и аварийный жилой фонд в поселении отсутствует. Средний уровень жилищной обеспеченности составляет 22,9 кв. м/чел, что незначительно ниже среднего показателя по Российской Федерации. Соответственно, до 2020 года необходимо наращивать объемы жилищного строительства, что требует освоения дополнительных территорий.

Одновременно с этим, поселение имеет ограниченные территориальные ресурсы для дальнейшего градостроительного развития. Для расширения сельского поселения потребуется перевод земель сельхозназначения  в категорию земель населенного пункта.

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности в целом по поселению приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.4.

Структура жилищного фонда

|  | Жилищный фонд (сущ.) |
| --- | --- |
| Этажность |  |
| Многоквартирные дома | 24,5121 |
| Малоэтажный усадебный | 97,611 |
| Итого | 122,1222 |

Как видно из приведенных показателей, 79,9% всего жилищного района размещается в 1 этажной усадебной застройке; 20,1. В дальнейшем в сельском поселении планируется малоэтажное усадебное строительство.

Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется в д. Копцевы Хутора, с. Кузьминские Отвержки, д. Малашевка, д. Студеные Выселки, с. Тюшевка за счет индивидуального жилищного строительства. В среднем за год вводится 2,5 тыс. кв. м всего нового жилищного фонда (индивидуальный жилищный фонд). В поселении отсутствует система центрального канализования, и водоотведение осуществляется в местные выгребы. Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется , в  основном от местных нагревательных приборов.

По данным на 01.01.2014 г. в очереди на улучшение жилищных условий в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет состоит 179 человек (55 семей). С учетом нормы предоставления жилья общей площади на человека (18 кв. м) площадь требуемого жилого фонда составляет 3222 кв. м.

Таблица 3.5.

Объемы и территории нового жилищного строительства на проектное население сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет сельсовет

|  | Единица |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2022 год |
|  | измерения |  |
| Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 6196 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м кв. общей площади на 1 чел. | 40 |
| Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. м кв. общей площади | 247,840 |
| Существующий жилищный фонд | тыс. м кв. общей площади | 122,1222 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м кв. общей площади | - |
| Объем нового жилищного строительства - всего В среднем в год | тыс. м кв. общей площади | 2,5 |
| Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего | га | 20 |

В основу определения расходов воды на расчетный период населением положено следующее условие: подключаются к централизованному водопроводу, новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.  Удельное водопотребление принимается равным 230л/сут. чел. коэффициент суточной неравномерности Ксут. макс=1,2.

Расход воды на нужды промпредприятий, с/х предприятий, местной промышленности и прочие расходы принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят по норме 50л/сут. чел. Количество поливок – 1. Неучтенные расходы определены в размере 10%от расхода воды на нужды населения.

Таблица 3.6.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды к 2020 году

|  |  | Норматив | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | водо- |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | максимально |  |
|  | тыс. чел. | потребления л/сут.чел | среднесуточные |  |  |
|  |  |  |  | суточные К=1,2 |  |
| с. Кузьминские Отвержки | 2647 | 230 | 741,2 | 863,0 |
| д. Копцевы Хутора | 2299 | 230 | 643,8 | 749,5 |
| д. Студеные Выселки | 1580 | 230 | 442,4 | 515,1 |
| с. Тюшевка | 723 | 230 | 202,3 | 235,5 |
| д. Малашевка | 185 | 230 | 51,6 | 60,4 |
| д. Давыдовка | 20 | 230 | 5,6 | 6,5 |
| д. Дареновка | 5 | 50 | 0,6 | 0,7 |
| Всего: | 7479 |  | 2087,2 | 2430,7 |

На территории с. Кузьминские Отвержки, д. Студеные Выселки, д. Малашевка, д. Давыдовка, д. Дареновка централизованная система канализации отсутствует. На территории с. Тюшевка, д. Копцевы Хутора существует централизованная канализация, к которой подключена часть близлежащих жилых домов. Канализование остальной части домов с. Тюшевка и д. Копцевы Хутора, канализование  с. Кузьминские Отвержки, д. Студеные Выселки, д. Малашевка, д. Давыдовка, д. Дареновка домов частично решено в выгребы, остальные имеют дворовые уборные. Вывод сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными машинами. Сливная станция для приема стоков отсутствует. Очистные сооружения с. Тюшевка разрушены. Существующая канализация д. Копцевы Хутора отводит сточные воды на очистные сооружения ОАО «Агрофирма «Липецк»

Расходы хозяйственно-бытовых стоков к 2020 году

|  |  | Норматив | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | водоотведения |  |  |
| Наименование |  |  |  | максимально |
|  | тыс. чел. | л/сут.чел | среднесуточные |  |
|  |  |  |  | суточные К=1,2 |
| с. Кузьминские Отвержки | 2647 | 230 | 608,8 | 730,6 |
| д. Копцевы Хутора | 2299 | 230 | 528,8 | 634,5 |
| д. Студеные Выселки | 1580 | 230 | 363,4 | 436,1 |
| с. Тюшевка | 723 | 230 | 166,3 | 199,5 |
| д. Малашевка | 185 | 230 | 42,3 | 51,1 |
| д. Давыдовка | 20 | 230 | 4,6 | 5,5 |
| д. Дареновка | 5 | 50 | 0,3 | 0,4 |
| Всего: | 7479 |  | 1714,5 | 2057,7 |

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Неучтенные расходы стоков предусматриваются в размере 10%.

Таблица 3.7.

Для электроснабжения потребителей сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет предусмотрено строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на  подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под проектируемую застройку.

Для обеспечения II категории по надежности электроснабжения до проектируемых двухтрансформаторных КТП следует проложить двухцепные воздушные линии 10(6)кВ от независимых источников питания (ближайшие Вл-10(6) кВ подключенные к секциям шин разных подстанций или к разным секциям шин одной подстанции, а также непосредственно ПС35/6кВ «Птицефабрика» и ПС35/10кВ «Тюшевка»).

Расчетная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2032 г. составит 11,57 МВА.

Предусмотренные КТП выполнены для электроснабжения проектируемых установок; для электроснабжения потребителей в существующей застройке использовать существующие ТП. Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,94 выполнить на стороне потребителей при проектировании электроустановок. Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при проектировании КТП.

Теплоснабжение объектов перспективной застройки рекомендуется осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельностоящие, встроенные или пристроенные. Для жилого фонда обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов. к планируемым зданиям.

Таблица 3.8.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора к 2020 году

| Потребитель | Население | Жилищный | Расход тепла МВт (всего) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | фонд тыс. кв. м |  |
| Все поселение |  |  |  |
| в т.ч. новое строительство | 7479 | 178,12 | 26,857 |
| сохраняемый фонд | 4931 | 88,4053 | 22,966 |
| Всего | 7479 | 266,526 | 49,823 |
| Всего Гкал/ч |  |  | 42,840 |

| № п/п | Потребитель | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | На отопление и ГВС | На приготовление пищи | Всего |
| 1 | Жилая застройка: -существующая -новая | 2742,7 3207,2 | 517,3 392,8 | 3260,0 3600,0 |
| 2 | Объекты соцкультбыта: -существующие -новые | 571,0 263,5 | - - | 571,0 263,5 |
|  | Всего | 6784,4 | 910,1 | 7694,5 |

Таблица 3.9.

Суммарный расход газа на нужды жилого фонда и объектов соцкультбыта на расчетный срок (2032г.)

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) должна решаться в увязке со сроками нового строительства.

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет свидетельствует о ее доступности. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает 10%. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения значительно ниже нормы в 15%.

До 2020 года доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не превысит максимально допустимую долю собственных расходов на оплату коммунальных услуг.

Коммунальная инфраструктура сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет характеризуется высоким уровнем износа (более 60% по основным системам жизнеобеспечения).

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 1 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2013 г. - 20%; 2020 г. - 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 20%; 2020 г. -

5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 15%; 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры качества обслуживания

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 0,9 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2013 г. - 70%; 2020 г. - 45%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. - 15%; 2020 г. - 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 15%; 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3. Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 1 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2013 г. - 80%; 2020 г. - 50%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

• Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел.

в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

- Таблица 4.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

|  |  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | 67 | 62 | 58 | 54 | 49 | 45 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 25,5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 92 | 92 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 15 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |
| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 52 | 50 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |
|  | Соответствие качества сточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Уровень загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 |
|  | Уровень загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |
|  | Доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Удельное водоотведение | м3/ чел. | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,6 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,8 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 0,21 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 |

6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры 	сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

|  |  | Сроки | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | реализации | тыс. руб., |
| п.п. |  | (год (ы)) | за весь период |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Замена участка водовода (350 м) ул. Пролетарская с. Кузьминские Отвержки | 2014 | 350 |
| 2.2. | Замена участка водовода (300 м) ул. Шахтерская д. Копцевы Хутора | 2015 | 300 |
| 2.2. | Замена участка водовода (500 м) ул. Вокзальная д. Копцевы Хутора | 2015 | 500 |
| 2.2. | Замена участка водовода (950 м) ул. Интернациональная д. Студеные Выселки | 2016 | 950 |
| 2.3. | Замена глубинных насосов | 2014-2020 | 2100 |
| 2.4. | Замена фильтра и насоса | 2014 | 30 |
| 2.5. | Проектирование водопровода ул. Полевая д. Студеные Выселки | 2017 | 150 |
| 2.6. | Реконструкция скважины ул. Солнечная с. Тюшевка | 2017 | 300 |
| 2.7. | Реконструкция скважины ул. Пролетарская с. Кузьминские Отвержки | 2017-2019 | 700 |
| 2.8. | Реконструкция скважины ул. Пролетарская в конце лесополосы с. Кузьминские Отвержки | 2016-2020 | 700 |
| 2.9. | Замена водоподъемных труб (5 скважин) | 2018-2020 | 350 |
| 2.10. | Обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений | 2016-2020 | 1500 |
| 2.11. | Проектирование артскважин и водопровода «Зеленой долины» | 2019-2020 | 3000 |
| 2.12. | Проектирование водовода от скважины «Аэропорт» до водозабора «Дубки» | 2017 | 152 |
| 2.13. | Ремонт павильона д. Давыдовка | 2017 | 100 |
| 2.13. | Ремонт павильона д. Малашевка и водонапорной башни | 2016 | 100 |

| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Реконструкция КНС д. Копцевы Хутора | 2015 | 700 |
| 3.2 | Реконструкция КНС с. Тюшевка ул. Центральная | 2015 | 500 |
| 3.3 | Реконструкция КНС с. Тюшевка ул. Солнечная | 2015 | 500 |
| 3.4. | Строительство очистных сооружений с. Тюшевка | 2014 | 22423,60 |
| 5. | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 5.1 | Строительство и ремонт контейнерных площадок | 2015 годы | 100 |
| 6 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 6.1 | Изготовление проектов планировки | 2015- 2020 | 600 |
|  | ВСЕГО (за весь период реализации программных мероприятий 2014-2020 гг.) |  | 36105,6 |

7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, бюджета Липецкого муниципального района, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения  на очередной финансовый год.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется администрацией сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, а также предприятиями коммунального комплекса сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте  сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Администрация сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района                                               Начальнику

Липецкой области                                                        управления строительства и архитектуры

Российской Федерации                                                              Липецкой области

398501, с.Кузьминские Отвержки

ул.Молодежная, д. 1 Тел./факс (0742) 76-64-21                         И.Н. Шамардину

№ 587 . от 28. 11. 2016г.

на №1143-2648 от 14.11.2016

Информация

О программе комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого

муниципального района Липецкой области

Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области в ответ на Ваш запрос направляет  НПА (Приложение).

Глава администрации

сельского поселения                                                А.И. Коростелев

Н.И. Голенских

76-64-21